COUPLER o jack rj 45

# Como construir una roseta RJ45 - hembra

Código de colores para “rosetas murales” RJ45

Elementos necesarios para montar una roseta 

Cable de par trenzado. En nuestro caso es cable flexible no apantallado (UTP) categoría 5e. 
 Insertadora 
 Conector hembra de roseta para conector RJ-45 
 Caja y marcos para encajar el conector hembra y pegarlo a la pared. 

Por lo general, los extremos del cable no llevarán conectores, pues uno de los extremos irá al conector hembra de la roseta, y el otro irá a un panel de parcheo (la parte trasera). Ese será nuestro caso. Otros elementos que no se han incluido son los taladros y brocas y el juego de tacos y tornillos necesarios para ajustar la caja a la pared.

Figura 1. Elementos para montar una roseta

Figura 2. Juego de tacos y tornillos

Descripción de los elementos 
Pasamos a contar la descripción de forma más detallada de estos tres elementos, pues el cable ya se comentó. 

1. Caja de roseta 
Tenemos la caja de roseta, que va pegada a la pared. Los agujeros indicados con T1 son los que usaremos para fijar con tornillos y tacos a la pared: uno arriba y otro abajo. Los agujeros indicados con T2 nos permiten fijar el plástico gris oscuro (llamado en la figura "sujecciones la caja. Sobre este plástico montaremos las tapas. En este marco podemos poner hasta dos tapas, pueden ser ciegas (sin conexión) o con conexión para el conector hembra RJ45. El conector hembra se fijará a esa tapa. Finalmente tenemos un marco o embellecedor que cubre nuestra caja. En la siguiente sección veremos con más detenimiento cómo se monta la caja completamente.

Figura 3. Caja de roseta, tapas y embellecedor

2. Conector hembra 
El conector tiene varias partes. Por un lado la parte izquierda de la figura en la cual se introducen los 8 hilos de nuestro cable pelado de par trenzado cat 5e. Como está de perfil tenemos 4 ranuras, por cada una de ellas introduciremos un cable y por el otro lado tendremos las otras 4 ranuras.

Figura 4. Conector RJ-45, vista de perfil

En la parte inferior, observamos una etiqueta con colores. Esto nos indica el color de cable que tenemos que introducir en cada ranura según la normativa que se vaya a usar. Por ejemplo, si usamos la normativa TIA-568A por la ranura más izquierda de la foto introduciríamos el cable verde, en la siguiente el cable blanco verde, y así sucesivamente. Si por contra usamos la TIA-568B sería el cable naranja en la ranura situada más a la izquierda. 

En la parte derecha de color negro tenemos la conexión hembra por la cual se introducirá el conector macho RJ-45. También se puede apreciar una pestaña de color negro. Nos permite ajustar nuestro conector hembra a la tapa en la cual irá insertado en la caja. En la siguiente figura podemos ver la conexión hembra.

Figura 5. Conector RJ-45, vista de frente

3. Insertadora 
Es la herramienta que nos permitirá introducir o insertar cada uno de los cables en las ranuras de nuestro conector hembra.

Figura 6. Insertadota

Cuando introduzcamos los 8 cables por cada una de las ranuras, debemos dejarlos "pillados" y que hagan contacto con nuestras conexiones. Para esto usamos la insertadora. También nos cortará el cable sobrante. Si nos fijamos tiene una parte más puntiaguda. Cuando introduzcamos la insertadora por cada una de las ranuras, esa parte más puntiaguda deberá siempre estar hacia fuera del conector, pues es la parte de la cuchilla que corta el cable sobrante. Si estuviese al insertar mirando al interior, cortaría el cable y no tendríamos conexión. De todas formas se verá más claro cuando se expliquen los pasos para montar la roseta. 



 Pasos para montar el conector hembra 
Una vez familiarizados con los elementos, pasamos a montar una roseta en una pared. 

1. Pelamos uno de los extremos del cable que irá insertado en el conector hembra. Recordemos que aquí el destrenzado no debería ser tampoco superior a los 13mm. Estirar los 8 hilos.

Figura 7. Conector hembra visto desde arriba

El cable debe pasar por el centro del conector como se muestra en la figura, entre las dos ranuras de color "beige", y los hilos los iremos colocando en cada una de las ranuras. Observamos que tenemos 8 ranuras, 4 a cada lado. 

2. Debido a que el conector hembra va dentro de la caja como se muestra en la siguiente figura, antes de insertar el cable dentro del conector, debemos pasar el cable por dentro de la caja de la roseta.

Figura 8. Cable pasado por dentro de la caja

Para ello, debemos cortar la parte superior o inferior de la caja para poder pasar el cable por el agujero como se muestra en la siguiente figura, en nuestro caso, será en la parte inferior, pues el cable viene de la canaleta y la roseta se va a situar por encima de la misma.

Figura 9. Agujero en caja de roseta

3. Según la normativa que vayamos a usar, usaremos los códigos de colores que se muestran en las pegatinas laterales. Por ejemplo, para la figura de la izquierda, si usamos la normativa TIA-568B, mirando las ranuras de izquierda a derecha pasaríamos los cables blanco-verde, verde, blanco-marrón y marrón respectivamente.

Figuras 10 y 11. Código de colores por un lado y por el otro extremo

Los cables se van pasando por las ranuras, para a continuación dejarlos engastados con la insertadora. Es mejor pasarlos de dentro a fuera, para evitar que se salgan con mayor frecuencia, antes de insertarlos. 

4. A continuación vamos insertando los cables con la insertadora, con cuidado de que no se salgan el resto de los cables de las ranuras mientras vamos insertando cada unos de ellos. Para mayor comodidad se recomienda que se efectúe de dentro hacia fuera.

Figuras 12 y 13. Insertando un cable

Recordar que al insertar, el extremo más puntiagudo debe siempre estar orientado hacia el exterior del conector, pues la insertadora, además de presionar el cable y engastarlo con el conector, corta el cable sobrante. Esa última función la realiza la parte más puntiaguda, pues tiene la cuchilla. Una vez colocada la insertadora, presionaremos hacia abajo hastaescuchar un "clack" y ver que el sobrante queda cortado. A continuación se muestra en la figura de la izquierda un conector con uno de los cables cortados al haber colocado mal la insertadora: como consecuencia se corta la parte inferior del cable y debemos comenzar de nuevo. Además podemos observar que la normativa usada es la TIA-568A, si comparamos con las figuras mostradas en el paso anterior

Figuras 14 y 15. Cable insertado en conector hembra

5. Ya sólo nos basta montar la caja. Si nos fijamos, con la caja vienen dos tacos, y cuatro tornillos. Los dos tornillos más largos son para la caja, para atornillarla a la pared. Los más pequeños son para fijar el cuadro gris oscuro a la caja, como podemos observar en la figura de la izquierda. Ese marco oscuro permite encastrar las tapas, ya sea una tapa ciega o una tapa para el conector hembra. Todo esto lo haremos con la caja pegada en la pared.

Figuras 16 y 17. Montaje de la caja - Colocación del marco de sujeción y la tapa ciega

6. A continuación se empotrarían las tapas, ya sean ciegas o la del conector y finalmente el marco o embellecedor.

Figuras 18 y 19. Terminación de la caja - Empotrado de las tapas y embellecedor

7. Nuestro conector se engancha a la tapa mediante la pestaña negra que tiene en la parte inferior como se muestra en la figura..Quedaría de la forma indicada a continuación:

Figura 20. Conector hembra colocado en la tapa

Después se presiona y se ajusta al marco oscuro que ya está colocado en nuestra caja.

Figura 21. Montaje conector hembra

Y finalmente se coloca la tapa ciega, el marco de la caja y se numera la roseta para su posterior identificación. 

8. A continuación, para ver si hemos insertado correctamente los cables, deberemos comprobar que todas las conexiones son correctas. Para ello usamos el comprobador de pares, visto en el capítulo anterior. Usamos un latiguillo que previamente hemos verificado y que funciona bien. Un extremo del mismo lo conectamos al comprobador de pares y el otro lo introducimos en el conector hembra. El extremo del cable de la roseta lo introduciremos en el otro conector del comprobador de pares (con lo cual el extremo debe tener un conector RJ-45) y ya podemos comprobarlo.