# CÓMO SABER SI UNA FUENTE DE PODER FUNCIONA

¡Extraído de Como Lo Hago!

Hola amigos, mas alguna vez deben haber tenido el problema que su computador se niega a encender y es donde parte la incógnita¿ Se dañó la fuente o tal vez es la placa madre o en una de esas es el procesador?. En este tutorial les enseñaremos a encender y comprobar el funcionamiento de su fuente de poder sin la necesidad de ningún equipo o programa.

Todo luego del salto.

Cómo saber si una fuente de poder funciona

## Lista de materiales:

- Fuente de poder.

- Cable de poder (el cable que va de la fuente a la corriente).

- Un Clip o un pequeño alambre.

## PROCEDIMIENTO:

Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que la fuente está apagada y desconectada de cualquier tipo de fuente de corriente.

Luego tomaremos el cable de 20 o 24 pines con su clip o seguro hacía arriba, como aparece en la siguiente imagen y ubicamos el único cable verde y cualquier cable negro de nuestro conector.

Después tomamos nuestro clip (o alambre) y lo desarmamos formando una pequeña curva como lo indica la siguiente imagen.

Luego insertamos una punta de nuestro alambre en el conector del cable verde y el otro en el conector de cualquier cable negro.

Si tu fuente de poder no tuviese cable verde o negro (que lo dudo mucho) lee la etiqueta e identifica el cable PS-ON y el cable P.G.

Ahora con mucho cuidado conectamos nuestra fuente de poder a la corriente, debemos asegurarnos que el clip no este tocando nada ni mucho menos que nosotros estemos tocando el clip. A continuación una foto del cable de poder que debemos conectar a la corriente.

Por ultimo ya estando conectado el clip y el cable a la corriente, encendemos la fuente de poder con el botón y así podremos apreciar si nuestra fuente enciende (funciona) y si giran sus ventiladores.

RESUMEN:

Dicho conector, se compone de 20 ó 24 contactos y si nos fijamos tan solo uno de los cables de esos contactos es de color VERDE, que corresponde al PS-ON (Power Supply ON) de encendido de la fuente. Al lado de este cable, nos encontramos con dos cables de color NEGRO que corresponden a masa.